## Slide 1: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
Type | Stakeholder | Description
연구소 외 조직 | 영업 | 옵션체택율, 판매물량 예측, 판매가 제안, 판매 소구 활용
 | 상품기획 | 경쟁사/관련기술 동향 파악 및 제안
 | 재경 | 투자비 제안
 | 품질 | 품질 확보 및 관리
 | 구매 | 개발가, 부품 업체 지정 및 관리
 | 홍보 | 기술 홍보
연구소 조직 | 제품 UX 개발팀 | 고객 사용성 제안/평가
 | 클러스터 표시 기능 설계/평가 팀 | 클러스터 표시 기능 설계/평가
 | 신호 라우팅 | 신호 라우팅
 | SEA 기능 설계/평가 팀 | SEA 기능 설계/평가
 | ESC 제어기 설계/평가팀 | 전복 기능 판단
 | 윈도우 잠금 설계/평가팀 | 윈도우 잠금 설계/평가
 | Outside Mirror 설계/평가팀 | Outside Mirror 설계/평가
 | Seatbelt Reminder 설계/평가팀 | Seatbelt Reminder 설계/평가
 | 도어 잠금 설계/평가팀 | 도어 잠금 설계/평가
 | 관련 법규/인증 팀 | 관련 법규/인증
 | PM | 프로젝트 매니지먼트
 | Pilot | 시작차 제작
사용자 | 운전자 | 전자식 차일드락 작동 On/Off 주체
 | 2열 동승자 | 전자식 차일드락 도어 래치 작동 주체 및 보호 대상
 | Target Vehicle (차량, 자전거, 오토바이 등) | 전자식 차일드락 작동 제어 목표 인자

## Slide 2: 1. 이해관계자 도출 체크리스트
Type | Stakeholder | Description
누가 시스템을 사용할 것인가 | 노약자가 2열에 탑승하는 가정 택시와 같이 빈번한 승하차를 수행하는 차량사업군 | 
누가 시스템을 구매하고 판매할것인가 | 구매: 자녀가 있는 가정, 택시 업체 판매: 일반 카마스터, B2B 판매 | 
시스템에 안전이나 품질 등의 영향을 받는 것들은 무엇인가? | 후측방 레이더 작동 방해 조건 (강우,강설, 이물질, 범퍼 파손) | 
시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는것은 무엇인가 |  | 
시스템의 경쟁상대는 무엇인가? | 타 회사의 유사 기능 | 
누가 시스템을 개발하고 검증하고 유지 보수 할 것인가 | 연구소 연관 개발 팀 | 
시스템은 어떤 환경에서 운영될 것인가? |  | 
시스템을 개발하기 위해서 어떤 기술이 필요 한가? |  | 

## Slide 3
이해관계자 :
  사람 : 운전자, 후석 탑승객, 설계자
  부품: 후측방 레이더, 클러스터 , ICU, 사이드 미러 , 시트 벨트 리마인더, 도어락 버튼, 도어 래치
이해관계가 Needs
  대전제: 후석 승객이 내릴 때 안전해야함
요구사항
  기능 요구사항
    전자식 차일드락 버튼 Push 시 전자식 차일드락 기능 작동하고 Push 해제 시 전자식 차일드락 기능 작동 해제됨
    후측방 차량 접근과 후석 승객 감지 시 전자식 차일드락 해제시도 금지시켜야함
    후측방 차량 접근 시 경고음 + 도어 잠금 유지 해야함
    차량 충돌 감지 (ex. 에어백 전개 시), 엔진 Stall, 전원 ShutDown 일 때 도어 잠금 해제 되어야 함
    Key On 시 이전 상태 유지함
  비기능 요구사항
    사용자 기능 On/Off 명령 입력 후 500ms 이내 작동과 버튼 내 인디케이터 LED가 Push 시 On, Push 해제 시 Off 될 것
  반드시 만족 해야하는 요건
    NCAP 시나리오 는 반드시 만족해야 함 (목표) ex): 7m 이내에서 감지 될 것
  반드시 수행하지 말아야 하는 요건
    차량 충돌 감지 (ex. 에어백 전개 시), 엔진 Stall, 전원 ShutDown 일 때 도어 잠금 해제 되어야 함
  각 요구사항 우선 순위

## Slide 4
운전자
system
actor
외부 Actor
타겟 OBJECTT
2열동승자
전자식 차일드락 작동 시작
전자식 차일드락 작동 해제
도어 오픈 금지
작동입력
접근중
도어 오픈 시도
도어 오픈 허용
전자식 차일드락 해제 금지
해제입력
알람 + 도어 잠금 유지
Action
도어 오픈

## Slide 5: 비기능 요구사항 분석/명세 가이드라인
비기능 요구사항 | 분류 | 상세
필수 | NCAP | NCAP 프로토콜을 만족할것
 | 법규 | 작동 불가 시 고객 인지 가능한 UI로 제공 될 것
비필수 | UX | 사용자 기능 On/Off 명령 입력 후 500ms 이내 작동과 버튼 내 인디케이터 LED가 Push 시 On, Push 해제 시 Off 될 것
 | 사용시간 | IG OFF 이후 3초간은 차일드락 기능 유지 할 것
 | UI | LED Indicator 상태 판단 할 수 있도록 IG ON 시 1초간 점등 후 꺼짐
 | 운용성 | 해당 기능의 CPU 부하는 0.1% 이하가 될 것