## Slide 1
요구사항 개발 가이드라인

## Slide 2
이해관계자 도출

## Slide 3: 이해관계자 / Needs
아이들: 문 열고 싶다
운전자: 위험할 때는 문을 못 열게 하고 싶다, 운전석에서 도어락을 조정하고 싶다, 운전석에서 도어락 상태를 확인하고 싶다
경쟁사 차량: 경쟁사 현황 파악
주변 차량: 정차한 차량에서 문이 벌컥 열리지 않았으면 좋겠다
법규인증 담당자: 관련 법규를 위반하지 않았으면 좋겠다
상품: 경쟁사와 차별화되는 기술이 있었으면 좋겠다
영업/마케팅: 차별화되면서 낮은 가격으로 기능이 구현되면 좋겠다
시험/평가/품질: 모든 사양 조건에서 문제가 없었으면 좋겠다

## Slide 4: 요구사항1
기능 (차일드도어락)
  도어락
    차일드도어락 On 조작시 뒷좌석 도어 개방이 금지 한다.
    차일드도어락 Off 조작시 뒷좌석 도어 개방이 허용 한다.
  전자식 제어
    후방에서 차량 측면으로 다가오는 차량이 경계값 이내로 근접할 경우 Off 조작을 일정 시간 무효화 한다.
    고속주행시 차일드도어락 상태의 Off 변경을 금지 한다.
  표시기능
    차일드도어락 On/Off 표시한다
비기능
  고온, 전자파 등의 방해에도
  On 조작시, 설정시간 이내에 기능 동작 한다.
  차량 사고 판정시, 기능이 Off되어야 한다.
  운전자 조작이 편한 위치에 스위치가 있어야 한다.

## Slide 5: 요구사항2
반드시 만족해야 하는 요건
반드시 수행하지 말아야 하는 요건

## Slide 6: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
 | 체크 리스트 | Stakeholder
1 | 누가 시스템을 사용? | 운전자 동승자 특히 어린이
2 | 누가 구매하고 판매? | 개인 고객 영업/마케팅
3 | 시스템의 안전이나 품질의 영향을 받는 것들은? | 고객의 안전과 생명 사고시 차량 탑승자의 비상 탈출을 방해할 수 있음
4 | 시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는 것은? | 설계/제조 결함과 이로 인한 고장 환경 악조건 적용된 통신 방식 데이터 신뢰성
5 | 시스템의 경쟁상대는? (경쟁해야하는 시장 포지션, 경쟁사 기술들) | 경쟁사의 유사 기술들 경쟁사 특허 회피
6 | 누가 시스템을 개발하고, 검증하고, 유지보수 할 것인가? | 개발팀, 시험팀, A/S 관련 협력업체 포함
7 | 시스템은 어떤 환경에서 운영? | 판매/운행될 지역의 일반 주행 조건 판매/운행될 지역의 가혹 조건 혹서/혹한 강우/강설 전장 전력이 부족한 상황
8 | 시스템 개발을 위해 어떤 기술이 필요? | 전자 제어를 위한 통신 표시등이 내장된 토글 버튼 전자식 도어락 엑츄에이터 자율주행 센서

## Slide 7: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
Type | Stakeholder | Description
사용자 | 운전자 | 위험할 때는 뒷좌석 문을 못 열게 하고 싶다 운전석에서 기능을 조작하고 싶다 운전석에서 기능 상태를 확인하고 싶다
 | 동승자 (어린이) | 문을 열고 싶다 그러나 다치는 것은 원하지 않는다
 | 주변 차량 | 정차한 차량에서 문이 벌컥 열리지 않았으면 좋겠다
 | 고객의 안전과 생명 | 
연구소 외 조직 | 상품 | 차량에 경쟁사와 차별되는 기술이 있었으면 좋겠다
 | 영업/마케팅 | (판매에 도움이 되도록) 상품성 높은 기능을 가졌으나 낮은 가격의 옵션이 차량 탑재 되었으면 좋겠다
 | 재경 | 
 | 품질 | 
 | 생산 | 
 | A/S | 
 | 정책조정, 홍보 | 
연구소 조직 | 법규인증팀 | 해당 부서의 주요 역할/니즈
 | PM | 
 | 설계/개발팀 | 
 | 시험/평가 | 
 | Pilot | 
기타 | 판매/운행 지역의 환경 | 판매/운행될 지역의 일반 주행 조건 판매/운행될 지역의 가혹 조건 혹서/혹한, 강우/강설, 전장 전력이 부족한 상황
 | 판매/운행 지역의 적용 법규 | 제조물 책임법… 기능안전…
 | 필요 기술 | 전자 제어를 위한 통신 표시등이 내장된 토글 버튼 전자식 도어락 엑츄에이터 자율주행 센서
 | 경쟁사 상품/기술 | 

## Slide 8: 1. Use case
운전자
차일드 도어락 활성화
후석 동승자
차일드 도어락 해제
차일드 도어락 해제 방지
도어 핸들 조작 무효화
기능 버튼
도어 핸들
차일드 도어락 강제 해제
교통사고
에어백
후방 접근 차량
후측빙 감지 센서