## Slide 1
이해관계자
  운전자 (어른), 아이 (뒷좌석 탑승), 차일드락 평가팀, 서비스센터 직원
이해관계자의 Needs
  운전자 : 차일드락이 걸려 있다는 상태를 알고 싶다
  서비스센터 직원 : 차일드락 고장났을 때, 상세 원인을 쉽게 파악하고 싶다
  아이 : 락 걸려있는 상태에서 문 열려고 했을 때, 안 열릴 때 그 이유를 알고 싶다
요구사항
  기능요구사항
    (상) 차일드락 상태에서 문을 열고자 할 때 클러스터에 잠겨있다는 표시를 해 준다
    (상) 차일드락 상태에서 문을 열고자 할 때 소리로 잠겨있다는 안내를 해 준다
    차일드락 상태가 차일드락 버튼 스위치 LED 로 표시되어야 한다
    (하) 블루링크로 락/언락이 가능해야 한다.
  비기능 요구사항
    (중) 집중호우가 와서 문 실내측이 젖어도 고장나지 말아야 한다.
    (상) 배터리가 방전되어 있을 때는 락이 해제되어 문을 열 수 있어야 한다.
    (중) 안전을 위해서 에어백이 전개된 이후에는 락이 해제되어야 한다.
  추가조건(제약/제한)
    (중) 차속 30 km/h 이상에서는 락이 해제되지 말아야 한다.
전자식 차일드락

## Slide 2
이해관계자 도출 양식 및 작성 방법(가이드라인)
구분 | 이해관계자 | 설명
이해관계자를 크게 구분한다. 연구개발본부 팀/부문 | 대상 시스템/SW 에 관련된 부문/팀을 기술한다 예: 설계팀, 내구 시험팀, 기능시험팀, … | 해당 이해관계자를 도출하게 된 이유를 기술한다. 이 이유를 참조하여 이해관계자로 부터 관련 요구사항을 도출한다. (인터뷰/워크숍/메일 등)
품질본부 팀/부문 | 관련 품질 팀 | 
생산 팀/부문 | 관련 공장, | 
본사 팀/부문 | 구매, 상품기획, 마케팅 | 
사용자 (고객) | 운전자, 나이대 별 사용자, 대상 시스템 개발에 고려해야 할 사용자 특성 | 
판매 지역에 따른 법규/인증/기관 | 북미, 유럽, … 대상 판매지역, 법규, 법규인증팀 등 | 
서비스 부문 | 관련 서비스 부문 팀/ | 
관련 협력사 | 대상 시스템과 과거에 연관되었거나 미래에 예상되는 협력사들 | 

## Slide 3
이해관계자 도출 예제
구분 | 이해관계자 | 설명
연구개발본부 팀/부문 | 도어 설계팀 | 도어 설계 관련 요구사항 입수
 | 도어 내구 시험파트 | 내구 요구사항 입수
 | 도어 기능 시험팀 | 기능 요구사항 입수
 | 인포 설계팀 | 표시 관련 요구사항 입수
 | 전자 설계팀 | 관련 요구사항 입수
 | PM | PEL 등 확인
품질본부 팀/부문 | 실내 품질팀 | 
생산 팀/부문 | 울산1공장 | 
본사 팀/부문 | 상품기획 | 
사용자 (고객) | 운전자 | 
 | 어린이 승객 | 
판매 지역에 따른 법규/인증/기관 | 내수 (안전법규) | 
서비스 부문 | 블루핸즈 | 
 | 블루링크 운용팀 | 블루링크 기능 관련 요구사항 입수
관련 협력사 | N/A | 

## Slide 4
이해관계자 도출 체크리스트
개발 대상 시스템 설계 부문은 모두 식별되었는가?
개발 대상 시스템 평가 부문은 모두 식별되었는가?
개발 대상 시스템과 연관 있는 부문은 식별되었는가? (전원, 통신, 패키지 등)
타겟 고객군은 식별되었는가?
타겟 마켓(지역)은 식별되었는가? (법규/인증)
시스템 유지보수 관련 부문 (서비스/품질 등) 은 식별되었는가?
차량 환경(사고, 비 내리는 조건, 고속 등) 조건은 식별되었는가?시스템을 사용?
누가 구매하고 판매하는지 고려하였는가?
시스템의 안전이나 품질의 영향을 받는 부문을 고려하였는가?
시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는 부문을 고려하였는가?
시스템의 경쟁 상대 벤치마킹 부문을 고려하였는가?
누가 시스템을 개발하고, 검증하고, 유지보수 하는지 고려하였는가?
시스템 개발을 위해 필요한 기술을 개발/제공한느 부문을 고려하였는가?

## Slide 5
Usecase Diagram
동작UX 전달
  (상) 차일드락 상태에서 문을 열고자 할 때 클러스터에 잠겨있다는 표시를 해 준다
  (상) 차일드락 상태에서 문을 열고자 할 때 소리로 잠겨있다는 안내를 해 준다
  차일드락 상태가 차일드락 버튼 스위치 LED 로 표시되어야 한다
  (하) 블루링크로 락/언락이 가능해야 한다.
전자식 차일드락 시스템
차일드락 상태 표시
락 동작
후석 승객
클러스터
소리 재생 장치
운전자
LED
블루링크 앱
블루링크 서버
UC001
UC002
UC003

## Slide 6
Usecase ID | UC-0001 | 
Usecase 명 | 동작 상태 UX 표시/전달 | 
Usecase 설명 | 차일드 락 기능이 활성화 되어 있음을 운전자/동승자에게 알린다. | 
Pre-condition | 차일드 락을 활성화 시킨다.(버튼) | 
Post-condition | 후석 승객이 도어 OPEN 핸들을 작동 한다. | 
Trigger | 차일드 락 상태 CAN 신호 발생 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 운전자가 차일드 락 버튼을 누른다. | 1A. CAN을 통해 차일드 락 활성화
 | 2. 우석 승객이 도어 OPEN 핸들 작동 | 2A. 도어 핸들 작동 CAN 신호 송출
 |  | 2B. 클러스터에 차일드 락 상태 경고 표시
 |  | 2C. 스피커를 통해 경고음 표출
 | 3. 차일드 락 해제 스위치 누른다. | 3. 차일드 락 해제
Alternative Scenario 1 | 1. 외부/내부 도어 핸들 동시 OPEN | 
Exception Scenario | 1. 후석 승객 흥분으로 도어를 계속 OPEN 시도를 할 경우 | 1. 지속 경고음 발생, 화면 표출 지속 발생
 | 2. 운전자가 스위치를 누른 경우가 아닌 제3자가 눌러서 스위치 인지를 못하는 경우 | 

## Slide 7
Usecase ID | UC-0002 | 
Usecase 명 | 차일드락 상태 표시 | 
Usecase 설명 | 차일드락 상태가 차일드락 버튼 스위치 LED 로 표시되어야 한다 | 
Pre-condition | ACC ON | 
Post-condition | 차일드락 버튼 스위치 LED On or Off | 
Trigger | 차일드락 버튼 누름 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 운전자가 차일드락 버튼 스위치를 누른다. | 1A. 기존에 차일드락 해제되어 있는 경우 차일드락이 체결된다.
 |  | 1A. 차일드락 버튼 스위치 LED 가 ON 된다.
Alternative Scenario 1 | 운전자가 차일드락 버튼 스위치를 누른다. | 기존에 차일드락 체결되어 있는 경우, 차일드락이 해제된다.
 |  | 차일드락 버튼 스위치 LED 가 OFF 된다.
Alternative Scenario 2 | 운전자가 차일드락 버튼을 누르지 않는다. | 차일드락 체결된 경우라면 버튼 스위치 LED 를 ON 로 유지한다.
 |  | 차일드락 해제된 경우라면 버튼 스위치 LED 를 OFF 로 유지한다.
Exception Scenario | 운전자가 차일드락 스위치를 50ms 이내로 누른다. | 스위치 입력이 50ms 미만으로 바뀌는 경우 차일드락 상태 변경하지 않는다.
 |  | 차일드락 체결된 경우라면 버튼 스위치 LED 를 ON 로 유지한다.
 |  | 차일드락 해제된 경우라면 버튼 스위치 LED 를 OFF 로 유지한다.

## Slide 8
Usecase ID | UC-0003 | 
Usecase 명 | 블루링크 어플을 통해 차일드락 기능(락/언락)이 수행되어야 한다. | 
Usecase 설명 | 어플을 통한 원격 차일드락 Lock/Unlock 수행 | 
Pre-condition | 블루링크 서비스 가입, 블루링크 어플 동작, 블루링크 인증(비밀번호, 지문 등) 통과 | 
Post-condition | 도어락 Lock/Unlock | 
Trigger | 어플 차일드락 GUI 터치 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 사용자가 블루링크 어플을 시작하여 사용자 인증을 통과한다. | 
 | 2. 블루링크 어플의 차일드락 기능을 터치한다. | 
 | 3. 블루링크 서버는 2번 명령을 수신받아 시스템에 해당 명령을 송신한다. | 3A. 시스템을 IF를 통해 동작 명령을 수신한다.
 |  | 3B. 명령에 따라 차일드락 Lock/Unlock을 동작시킨다.
 | 4. 도어락 시스템은 Lock/Unlock을 동작한다. | 4C. 도어락 시스템에 Lock/Unlock 동작을 송신한다.
Alternative Scenario 1 | 1. 차량의 시동이 걸려있는 상태이다. | 1A. 시동이 걸려 있는 경우 블루링크 서버의 송신 명령을 무시한다.
Exception Scenario | 1. 도어락 시스템 비정상으로 외부 명령에 따라 동작하지 않는다. | 1A. 도어락 시스템에 Lock/Unlock 동작을 송신한다.