## Slide 1
요구사항 개발 가이드라인

## Slide 2
이해관계자 도출

## Slide 3: 이해관계자 / Needs
아이들: 문 열고 싶다
운전자: 위험할 때는 문을 못 열게 하고 싶다, 운전석에서 도어락을 조정하고 싶다, 운전석에서 도어락 상태를 확인하고 싶다
경쟁사 차량: 경쟁사 현황 파악
주변 차량: 정차한 차량에서 문이 벌컥 열리지 않았으면 좋겠다
법규인증 담당자: 관련 법규를 위반하지 않았으면 좋겠다
상품: 경쟁사와 차별화되는 기술이 있었으면 좋겠다
영업/마케팅: 차별화되면서 낮은 가격으로 기능이 구현되면 좋겠다
시험/평가/품질: 모든 사양 조건에서 문제가 없었으면 좋겠다

## Slide 4: 요구사항1
기능 (차일드도어락)
  도어락
    차일드도어락 On 조작시 뒷좌석 도어 개방이 금지 한다.
    차일드도어락 Off 조작시 뒷좌석 도어 개방이 허용 한다.
  전자식 제어
    후방에서 차량 측면으로 다가오는 차량이 경계값 이내로 근접할 경우 Off 조작을 일정 시간 무효화 한다.
    고속주행시 차일드도어락 상태의 Off 변경을 금지 한다.
  표시기능
    차일드도어락 On/Off 표시한다
비기능
  고온, 전자파 등의 방해에도
  On 조작시, 설정시간 이내에 기능 동작 한다.
  차량 사고 판정시, 기능이 Off되어야 한다.
  운전자 조작이 편한 위치에 스위치가 있어야 한다.

## Slide 5: 요구사항2
반드시 만족해야 하는 요건
반드시 수행하지 말아야 하는 요건

## Slide 6: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
 | 체크 리스트 | Stakeholder
1 | 누가 시스템을 사용? | 운전자 동승자 특히 어린이
2 | 누가 구매하고 판매? | 개인 고객 영업/마케팅
3 | 시스템의 안전이나 품질의 영향을 받는 것들은? | 고객의 안전과 생명 사고시 차량 탑승자의 비상 탈출을 방해할 수 있음
4 | 시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는 것은? | 설계/제조 결함과 이로 인한 고장 환경 악조건 적용된 통신 방식 데이터 신뢰성
5 | 시스템의 경쟁상대는? (경쟁해야하는 시장 포지션, 경쟁사 기술들) | 경쟁사의 유사 기술들 경쟁사 특허 회피
6 | 누가 시스템을 개발하고, 검증하고, 유지보수 할 것인가? | 개발팀, 시험팀, A/S 관련 협력업체 포함
7 | 시스템은 어떤 환경에서 운영? | 판매/운행될 지역의 일반 주행 조건 판매/운행될 지역의 가혹 조건 혹서/혹한 강우/강설 전장 전력이 부족한 상황
8 | 시스템 개발을 위해 어떤 기술이 필요? | 전자 제어를 위한 통신 표시등이 내장된 토글 버튼 전자식 도어락 엑츄에이터 자율주행 센서

## Slide 7: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
Type | Stakeholder | Description
사용자 | 운전자 | 위험할 때는 뒷좌석 문을 못 열게 하고 싶다 운전석에서 기능을 조작하고 싶다 운전석에서 기능 상태를 확인하고 싶다
 | 동승자 (어린이) | 문을 열고 싶다 그러나 다치는 것은 원하지 않는다
 | 주변 차량 | 정차한 차량에서 문이 벌컥 열리지 않았으면 좋겠다
 | 고객의 안전과 생명 | 
연구소 외 조직 | 상품 | 차량에 경쟁사와 차별되는 기술이 있었으면 좋겠다
 | 영업/마케팅 | (판매에 도움이 되도록) 상품성 높은 기능을 가졌으나 낮은 가격의 옵션이 차량 탑재 되었으면 좋겠다
 | 재경 | 
 | 품질 | 
 | 생산 | 
 | A/S | 
 | 정책조정, 홍보 | 
연구소 조직 | 법규인증팀 | 해당 부서의 주요 역할/니즈
 | PM | 
 | 설계/개발팀 | 
 | 시험/평가 | 
 | Pilot | 
기타 | 판매/운행 지역의 환경 | 판매/운행될 지역의 일반 주행 조건 판매/운행될 지역의 가혹 조건 혹서/혹한, 강우/강설, 전장 전력이 부족한 상황
 | 판매/운행 지역의 적용 법규 | 제조물 책임법… 기능안전…
 | 필요 기술 | 전자 제어를 위한 통신 표시등이 내장된 토글 버튼 전자식 도어락 엑츄에이터 자율주행 센서
 | 경쟁사 상품/기술 | 

## Slide 8: 1. Use case
운전자
차일드 도어락 활성화
후석 동승자
차일드 도어락 해제
차일드 도어락 해제 방지
도어 핸들 조작 무효화
기능 버튼
도어 핸들
차일드 도어락 강제 해제
교통사고
에어백
후방 접근 차량
후측빙 감지 센서

## Slide 9: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0001
Usecase 명 | 차일드 도어락 활성화 및 해제
Usecase 설명 | 차일드 도어락을 활성화하거나 해제한다.
Pre-condition | [활성화] 차일드 도어락이 해제되어 있다. [해제] 차일드 도어락이 활성화되어 있다.
Post-condition | [활성화] 차일드 도어락이 활성화된다. [해제] 차일드 도어락이 해제된다.
Trigger | 전자식 도어락 버튼 클릭
Scenario | 
Main Success Scenario | 1. 운전자가 차일드 도어락 상태를 확인한다.
 | 2. 시스템은 도어락 상태창으로 운전자에게 현재 상태를 표시한다.
 | 3-1. [상태유지] : 운전자는 현재상태 유지한다. 3-2. [상태변경] : 운전자는 도어락 버튼을 클릭한다.
 | 4. 시스템은 도어락 버튼이 눌리면 현재 상태를 전환한다.
 | 5. 시스템은 전환된 상태를 도어락 상태창으로 운전자에게 표시한다.
Alternative Scenario 1 | 운전자가 해제 눌렀으나 외부 조건으로 도어락 활성화되는 경우
 | 운전자가 활성화 눌렀지만 내부 조건으로 도어락 해제되는 경우
Exception Scenario | 1. 운전자가 버튼을 연속 입력한 경우
 | 2. 운전자가 버튼을 길게(롱키) 입력한 경우
 | 3. 내/외부 조건으로 도어락을 활성화/해제하는 동시에 운전자가 버튼 조작하는 경우

## Slide 10: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0001 | 
Usecase 명 | 도어 개방시 위험할 수 있는 상황을 식별하여 차일드 도어락 해제를 금지시키거나 일시적으로 활성화한다. | 
Usecase 설명 | 차일드 도어락 해제 방지 | 
Pre-condition | 후측방에서 차량이 접근하는 상황에서 기능 해제 버튼을 누른다. | 
Post-condition | 차일드 도어락 기능이 유지된다. | 
Trigger | 기능 해제 버튼을 누른다. | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario 차량 접근 중 기능 해제 시도 시 | 1. 후측방에서 차량이 접근한다. | 1A. 시스템은 후측방 감지 센서로 차량 접근을 인식한다.
 | 2. 운전자가 기능 해제 버튼을 누른다. | 2A. 시스템은 기능 해제 버튼을 입력 받아 기능 모드를 해제 방지로 천이 시킨다. 2B. 표시장치에 “후측방 차량 접근으로 일시적으로 해제를 금지합니다.” 라는 메시지가 담긴 팝업을 띄운다. 2C. 전자식 차일드 도어락 기능 활성화가 유지 된다.
 | 3. 동승자가 도어 핸들을 조작하여 도어 개방을 시도한다. | 3A. 시스템은 전자식 차일드 도어락 기능을 수행한다.
Alternative Scenario 1 기능 해제 완료 후 차량 접근 시 | 1. 운전자가 기능 해제 버튼을 누른다. | 1A. 시스템은 기능 해제 버튼을 입력 받아 기능 모드를 해제로 천이 시킨다. 1B. 표시장치에 “차일드 도어락 기능을 해제합니다.” 라는 메시지가 담긴 팝업을 띄운다. 1C. 시스템은 전자식 차일드 도어락 기능을 비활성화한다.
 | 2. 후측방에서 차량이 접근한다. | 2A. 시스템은 후측방 감지 센서로 차량 접근을 인식한다. 2B. 표시장치에 “후측방에서 차량이 접근하여 일시적으로 차일드 도어락 기능을 활성화 합니다.” 라는 메시지가 담긴 팝업을 띄운다. 2C. 전자식 차일드 도어락 기능을 활성화한다.
 | 3. 동승자가 도어 핸들을 조작하여 도어 개방을 시도한다. | 3A. 시스템은 전자식 차일드 도어락 기능을 수행한다.
 | 4. 접근하던 차량이 자차 옆을 지나 간다. | 4A. 시스템은 후측방 감지 센서로 차량이 지나간 것을 인식한다. 4B. 표시장치에 “접근하던 차량이 지나가서 차일드 도어락 기능을 비활성화 합니다.” 라는 메시지가 담긴 팝업을 띄운다. 4C. 시스템은 전자식 차일드도어락 기능을 비활성화 한다.

## Slide 11: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0001 | 
Usecase 명 | 도어 개방시 위험할 수 있는 상황을 식별하여 차일드 도어락 해제를 금지시키거나 일시적으로 활성화한다. | 
Usecase 설명 | 차일드 도어락 해제 방지 | 
Pre-condition | 후측방에서 차량이 접근하는 상황에서 기능 해제 버튼을 누른다. | 
Post-condition | 차일드 도어락 기능이 유지된다. | 
Trigger | 기능 해제 버튼을 누른다. | 
Scenario | Actor | 시스템
Exception Scenario 이미 도어가 열린 상태에서 차량 접근 시 | 1. 운전자가 기능 해제 버튼을 누른다. | 
 | 2. 기능이 해제 된다. | 
 | 3. 동승자가 도어를 연다. | 
 | 4. 후측방에서 차량이 접근한다. | 시스템은 차량 접근을 알리는 메시지 팝업창을 띄우고 경고음을 출력한다.

## Slide 12: Usecase_0003
Usecase ID | UC-0003
Usecase 명 | 차일드 도어락 강제 해제
Usecase 설명 | 차일드 도어락 활성화 된 상태에서 외부 조건 발생 (에어백 전개 사고) 시 강제 비활성화
Pre-condition | 차일드 도어락 ON
Post-condition | 차일드 도어락 해제
Trigger | 에어백 전개
Scenario | Actor
Main Success Scenario | 1. 사고발생으로 에어백이 작동하고 시스템은 사고발생 신호를 수신한다
 | 2. 시스템은 도어락 해제신호를 송신하고 핸들은 도어락 해제상태로 전환한다.
 | 3. 시스템은 핸들 도어락 해제 상태 신호를 수신하여 작동 인디케이터를 소등한다.
Alternative Scenario 1 | 1. 사고발생 신호 오류 (예.동일신호 3회 불만족 등) 발생 시 이전상태를 유지한다.
Alternative Scenario 2 | 2. 시스템~핸들 통신 오류 발생 시 이전상태를 유지한다.
Exception Scenario 1 | 1. 사고발생 신호 오류 (예.동일신호 3회 불만족 등) 발생 시 이전상태를 유지한다.
Exception Scenario 2 | 2. 시스템~핸들 통신 오류 발생 시 이전상태를 유지한다.

## Slide 13: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0004 | 
Usecase 명 | 후석 도어핸들 조작을 무효화한다. | 
Usecase 설명 | 후석 도어핸들 조작 무효화 | 
Pre-condition | 시동 & 차일드도어락 On & 후석도어잠금요청 On | 
Post-condition | 후석 도어가 열리지 않는다. (후석도어잠금요청 On) | 
Trigger | 후석 도어핸들 조작 | 
Scenario | Actor & 제어기 | 
Main Success Scenario | 1. 후석 동승자가 후석 도어를 열려고 시도한다. | 1A. 시스템은 전원을 인가하고…
 | 2. 제어기가 차일드도어락 On 여부를 확인한다. | 2A
 | 3. 차일드도어락 On인 경우, 제어기가 후석 도어 잠금 요청 신호 On을 유지한다. | 
Alternative Scenario 1 |  | 
Exception Scenario | 시동이 꺼진다. | 
 | 2. 후석 도어 잠금 요청 신호를 해제(Off)한다. |