## Slide 1
요구사항 개발 가이드라인

## Slide 2
이해관계자 도출
이해관계자 식별 체크리스트
기능 요구사항 분석

## Slide 3: 1. 이해관계자 도출 가이드라인 양식
Type | Stakeholder | 대표 Needs | 속성(기능/비기능/제약사항)
연구소 외 조직 | 경쟁사 | 특허 회피 | 제약 사항
 | 판매국가 법규 | 안전 법규 만족 | 제약 사항
 | 협력사(개발사) | 설계 용이성 | 비기능
 | 영업본부 | 상품성 및 수익성 | 비기능
 | 광고회사 | 광고주 요구사항 | 비기능
사용자 | 운전자(아버지) | 운전자 조작 용이성 | 기능
 | 렌터카업체 | 기능 사용 방법 | 비기능
 | 전석 동승자 | 조수석 조작 용이성 | 기능
 | 후석 동승자 | 기능 동작 상황 인지 | 기능
연구소 조직 | 도어트림설계자 | H/W 설계 가이드 | 비기능
 | 제품PM | 기능명세, 개발일정 | 비기능
 | 제어로직설계자 | 기능명세, 연동부품 | 기능
 | 공장 의장라인 | 조립 순서 및 방법 | 비기능
 | 검증/시험 조직 | 기능/성능 목표 | 기능

## Slide 4: 2. 이해관계자 식별 체크리스트
누가 시스템을 사용할 것인가?
누가 시스템을 구매하고 판매할 것인가?
시스템에 안전이나 품질 등의 영향을 받는 것들은 무엇인가?
시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는 것은 무엇인가?
당사의 경쟁상대의 개발 현황은 어떠한가?
시스템을 어떻게 검증할 것인가?
시스템을 사용자가 어떤 환경에서 사용할 것인가?
시스템을 개발하기 위해서 어떤 기술이 필요 한가?

## Slide 5: 3. 기능 요구사항 분석 – Use Case Diagram
차일드 락 시스템
운전자
기능 활성화/
비활성화
각 좌석
승객 감지
후석 도어
잠금
기능 활성화/
비활성화 알림
조수석 탑승자
후석
탑승자
후측방 센서로 인한 기능 비활성화

## Slide 6
Usecase ID | UC-0001 | 
Usecase 명 | 차일드 락 시스템 활성화 | 
Usecase 설명 | 후석 차일드락 기능을 활성화한다. | 
Pre-condition | 제어기 전원이 인가되어 있다. 차일드 락 기능 비활성화 상태 | 
Post-condition | 2. 차일드 락 기능 활성화 상태로 진입 | 
Trigger | 차일드락 시스템 활성화 신호 입력 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 사용자가 시동 버튼을 누른다 | 1A. 시스템은 제어기 전원을 인가한다.
 |  | 1B. 제어기는 상태를 초기화 한다.
 |  | 1C. 제어기는 사용자 입력 신호를 반복 확인한다.
 | 2. 사용자가 차일드락 버튼을 누르거나 음성으로 명령한다. | 2A. 제어기는 현재 차일드락 상태를 확인한다.
 |  | 2B. 현재 차일드락 시스템이 비활성화 상태라면 활성화 상태로 변경한다.
 |  | 2B-1. 차일드락 시스템 활성화 관련 신호를 초기화 한다.
 |  | 2C. 현재 차일드락 시스템이 활성화 상태라면 현 상태를 유지한다.
 |  | 2D. 제어기는 현재 차일드락 상태 알림 신호를 출력한다.
Alternative Scenario 1 | 사용자가 차일드락 버튼을 누르거나 음성으로 명령한다. | 2A. 제어기는 현재 차일드락 상태를 확인한다.
 |  | 2B. 현재 차일드락 상태가 활성화 혹은 비활성화가 아니라면, 비활성화 상태로 변경한다.
 |  | 2C. 제어기는 고장 관련 신호를 로깅한다.
Exception Scenario |  | 

## Slide 7
Usecase ID | UC-0002 | 
Usecase 명 | 차일드 락 시스템 비활성화 | 
Usecase 설명 | 후석 차일드락 기능을 비활성화한다. | 
Pre-condition | 제어기 전원이 인가되어 있다. 차일드 락 기능 활성화 상태 | 
Post-condition | 2. 차일드 락 기능 비활성화 상태로 진입 | 
Trigger | 차일드락 시스템 비활성화 신호 입력 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 사용자가 차일드락 버튼을 누르거나 음성으로 명령한다. | 2A. 제어기는 현재 차일드락 상태를 확인한다.
 |  | 2B. 현재 차일드락 시스템이 활성화 상태라면 비활성화 상태로 변경한다.
 |  | 2B-1. 제어기는 활성화 상태 관련 신호를 초기화 한다.
 |  | 2C. 현재 차일드락 시스템이 비활성화 상태라면 상태를 유지한다.
 |  | 2D. 제어기는 현재 차일드락 상태 알림 신호를 출력한다.
Alternative Scenario 1 | 사용자가 차일드락 버튼을 누르거나 음성으로 명령한다. | 2A. 제어기는 현재 차일드락 상태를 확인한다.
 |  | 2B. 현재 차일드락 상태가 활성화 혹은 비활성화가 아니라면, 비활성화 상태로 변경한다.
 |  | 2C. 제어기는 고장 관련 신호를 로깅한다.
Exception Scenario |  | 

## Slide 8: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0003 | 
Usecase 명 | 차일드 락 기능 작동 시 후석 윈도우/도어를 잠금한다. | 
Usecase 설명 | 후석 윈도우/도어 잠금 | 
Pre-condition | 차일드 락 기능을 활성화 한다. | 
Post-condition | 후석 윈도우/도어를 잠금한다. | 
Trigger | 차일드 락 버튼 ON | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 사용자가 차일드 락 버튼을 누른다. | 1A. 제어기가 윈도우/도어 잠금 명령 신호를 송출한다.
 | 2. 후석 운전자가 윈도우/도어 Open 버튼을 누른다. | 2A. 후석 윈도우/도어가 열리지 않는다.
Alternative Scenario 1 | 윈도우/도어 락 장치를 운전자가 직접 잠금한다(HW잠금). | 
Exception Scenario | 제어기 송출 신호가 유효하지 않는다. | 
 | 윈도우/도어 락 장치가 작동하지 않는다.(HW고장) | 

## Slide 9: Usecase 양식
Usecase ID | US-0004 | 
Usecase 명 | 승객 탑승 판단 | 
Usecase 설명 | 승객이 탑승 중인지 아닌지 판단하고 해당 신호를 판단 제어부로 송신한다. | 
Pre-condition | 차량 IGON, 무게 추정 가능, 안전벨트 착용 체결유무 판단 가능 | 
Post-condition | 승객 탑승/ 미탑승 을 판별하여 기능 진입/해제 판단부로 신호를 전송한다. | 
Trigger | 로그인 버튼 클릭 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 각 좌석에 승객이 탑승한다. | 1A 각 좌석에 실제 승객이 탑승하였는지 판단하여 기능 판단 제어기로 해당 신호를 송신한다.
 | 2. 무게 추정 판단 | 2A 각좌석의 무게추정 일정값 이상일때, 승객 탑승을 판단하고, 기능 판단 제어기로 해당 신호를 송신한다.
Alternative Scenario 1 | 3. 안젠벨트 체결 판단 | 3A 안전벨트가 체결되면, 해당 좌석에 승객 탑승으로 인지하고, 기능 판단 제어기로 해당 신호를 송신한다.
Exception Scenario | 4. 판단 제어기 강제 미 진입 상태 | 4A 기능판단 제어기에서 해당 기능을 사용하지 않도록 미진입 상태로 진입하면 승객탑승 유무에 대한 판단을 하지 않는다.

## Slide 10: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0005 | 
Usecase 명 | 차일드 락 기능 활성화/비활성화 상태에 대한 알림을 승객에서 표시한다. | 
Usecase 설명 | 기능 활성화/비활성화 알림 | 
Pre-condition | 차량 시동, 도어트림/차일드락 제어기, 네트워크 제어기, 각 좌석 표시 모듈 제어기 활성화 | 
Post-condition | 활성화/비활성화 상태와 관련된 LED 표시 상태와 알림음 출력 후 종료한다. | 
Trigger | 운전자가 차일드락 설정 버튼을 입력 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 운전자가 차일드락 버튼을 입력한다. | 1A-1. 도어트림 입력부는 하드웨어 입력 판단하여, 활성화 상태를 LED로 표시한다. 1A-2. 도어트림 제어기는 상태를 네트워크를 통해 후석 상태 표시 모듈에 전달한다. 1A-3. 후석 상태 표시 모듈에서 위 상태를 받고 각 표시 LED에 상태를 표시한다.
 | 2. 운전자가 차일드락 버튼을 다시 입력한다. | 위와 동일하게 동작한다.
Alternative Scenario 1 | 1. 운전자가 인포테인먼트 화면을 통해서 차일드락을 설정한다. | 1A-1.인포테인먼트 시스템이 네트워크를 통해서 도어트림/차일드락제어기/후석 상태 표시 모듈에 상태를 전달한다. 1A-2.도어트림/후석 상태 표시 모듈을 전달된 상태를 각 LED로 표시한다.
 | 2. 운전자가 인포테인먼트 화면을 통해서 차일드락을 해제한다. | 위와 동일하게 동작한다.
Exception Scenario | 1. 차일드락 제어기 고장 상태에서 운전자가 차일드락 버튼을 입력한다. | 1A-1. 차일드락 제어기는 고장 상태를 네트워크로 도어트림/후석상태표시모듈/인포테인먼트 시스템에 전달한다. 1A-2. 도어트림/후석상태표시 모듈은 LED 비활성화 상태 표시를 유지한다. 1A-3. 인포테인먼트 화면에 차일드락 시스템 고장 안내를 표시한다.

## Slide 11: 4. 비기능 요구 사항
신뢰성
1. 시동 Off 후에도 후석 승객 보호를 위해서, 차일드락 설정 상태가 유지되어야 함.
보안성
1. 타 제어기가 차일드락 제어를 할 수 없어야 함.
유지보수성/이식성
1. 차종 모델에 관계없이 모두 적용할 수 있는 플랫폼 설계가 되어야 함.
사용성
1. 제어기가 상태를 완전히 전환하기 전까지 표시 제어기의 표시를 반전시키면 안된다.
2. 제어 버튼을 도어 열림/닫힘 버튼과 이격하여 위치시킨다.