## Slide 1: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0003 | 
Usecase 명 | 진단기를 이용하여 차일드 락을 강제 구동한다. | 
Usecase 설명 | 진단기에 의한 차일드락 강제 구동 | 
Pre-condition | 진단 모드(강제 구동) | 
Post-condition | 후석 도어의 엑츄에이터가 Lock 상태가 된다. | 
Trigger | 진단기의 강제구동 매뉴 중 “차일드 락” 선택 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 진단기를 연결한다. | 1A. 진단 모드 진입
 | 2. 강제 구동 모드를 선택한다. | 2A. 강제 구동 모드 진입
 | 3. 강제 구동”차일드 락” 선택 | 3A. 후석 도어의 엑츄에이터 Lock 작동
 | 4. 강제 구동”차일드 언락” 선택 | 4A. 후석 도어의 엑츄에이터 Unlock 작동
Alternative Scenario 1 | 1. 강제 구동에 의한 차일드 락 상태에서 버튼을 누른다. | 1. 후석 도어의 엑츄에이터 Unlock 작동
Exception Scenario | 1. 진단기 연결을 해제한다. | 1A. 진단 모드에서 탈출한다.