## Slide 1
요구사항 개발 가이드라인

## Slide 2
이해관계자 도출

## Slide 3: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
Type | Stakeholder (부서명, 고객군) | Description (역할/니즈) - 요구사항 아님
고객 | 운전자 | 사용성이 좋아야 함 작동중 상태 확인 가능 후석에서 임의 작동 해제 불가
 | 뒷자석승객 - 아이 | 보호받는 느낌이 들 수 있었으면
 | 뒷자석승객 - 어른 | 차일드락 직접 해제가 되었으면
OEM | PM | 일정 내 개발이 되었으면
 | 설계 | 구현이 가능 오작동 하면 안 됨
 | 평가 | 평가 가능/쉽게
 | 원가 | 비용 저렴했으면 좋겠다.
 | 생산 | 조립이 편했으면
 | 품질 | 고장이 없었으면
 | A/S | 쉽게 교체/수리 될 수 있으면
협력사 | H/W 및 기구 | 사용 In/Out 적었으면 Interface 제공 필요
 | S/W | 개발일정이 충분했으면
법규 | 국가별 법규 | 국가별 법규만족

## Slide 4: 이해관계자 식별 체크리스트
누가 시스템을 사용하는가?
누가 시스템을 구매하고 판매할 것인가?
시스템에 안전이나 품질 등의 영향을 받는 것들은 무엇인가?
시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는 것은 무엇인가?
시스템의 경쟁상대는 무엇인가?
누가 시스템을 개발하고 검증하고 유지보수 할 것인가?
시스템은 어떤 환경에서 운영될 것인가?
시스템을 개발하기 위해서 어떤 기술이 필요 한가?

## Slide 5
스위치에 의한
엑츄에이터 제어
Type | Stakeholder (부서명, 고객군) | Description (역할/니즈) - 요구사항 아님
고객 | 운전자 | 사용성이 좋아야 함 작동중 상태 확인 가능 후석에서 임의 작동 해제 불가
 | 뒷자석승객 - 아이 | 보호받는 느낌이 들 수 있었으면
 | 뒷자석승객 - 어른 | 차일드락 직접 해제가 되었으면
OEM | PM | 일정 내 개발이 되었으면
 | 설계 | 구현이 가능 오작동 하면 안 됨
 | 평가 | 평가 가능/쉽게
 | 원가 | 비용 저렴했으면 좋겠다.
 | 생산 | 조립이 편했으면
 | 품질 | 고장이 없었으면
 | A/S | 쉽게 교체/수리 될 수 있으면
협력사 | H/W 및 기구 | 사용 In/Out 적었으면 Interface 제공 필요
 | S/W | 개발일정이 충분했으면
법규 | 국가별 법규 | 국가별 법규만족
스위치
운전자
스위치LED
액츄에이터
표시 제어
후방 좌석 LED
진단 기능
진단기
충돌에 의한
엑츄에이터 제어
ACU
CLU

## Slide 6: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0001
Usecase 명 | 스위치에 의한 엑츄에이터 제어
Usecase 설명 | 차일드락 스위치 입력을 감지하고 차일드락 액츄에이터를 제어한다.
Pre-condition | 차량에 전원(배터리)이 인가되고 있는 상태 (B+ 상태 이상)
Post-condition | 액츄에이터 On/Off 를 수행한다.
Trigger | 차일드락 스위치 누른다. (Self-Return 타입이라고 가정)
Main Success Scenario (정상 흐름 - Success) | 1. 현재 차일드락 상태(On/Off 여부) 확인
 | 2. 스위치 누름 입력 감지 및 처리
 | 3. 현재 차일드락 상태를 반전 시킴 (On ↔ Off)
 | 4. 현재 차일드락 상태에 맞도록 액츄에이터를 동작시킴
 | 5. 액츄에이터 정상 동작 확인
Alternative Scenario 1 (대안 흐름 - Success) | 
Exception Scenario (예외흐름 - Failure) | 1. 입력 감지부가 고장난 경우
 | 2. 액츄에이터가 고장난 경우
 | 3. 제어기에 전원(배터리)이 들어오지 않는 경우
 | 4. 제어기 자체 고장난 경우

## Slide 7: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0002 | 
Usecase 명 | 차일드락 상태 표시 제어 | 
Usecase 설명 | 운전자가 차일드락 스위치를 조작 시, 차일드락 상태에 따라 관련 인디케이터 제어 | 
Pre-condition | 시동이 걸려 있다 | 
Post-condition | 메인 화면이 실행된다. | 
Trigger | 차일드락 스위치 누름 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario |  | 1. 차일드락 현 상태를 저장하고 있다.
 | 2. 사용자가 차일드락 스위치를 누른다. | 
 |  | 3. 차일드락 현 상태를 바꾼다.
 |  | 4. 인디케이터에 현 상태를 송신한다.
 | 5. 인디케이터가 수신한 상태를 표시한다. | 
Alternative Scenario 1 | 1. 시동이 켜진다. | 1. 인디케이터에 현 상태를 송신한다.
 | 2. 시동이 꺼진다. | 2. 차일드락 현 상태를 저장한다.
 | 3. 사고가 난다. | 3. 차일드락 해제 상태를 송신한다.
Exception Scenario | 1. 시동이 걸려 있지 않다. | 
 | 2. 액추에이터가 작동하지 않는다. | 

## Slide 8: Usecase 양식
Usecase ID | UC-0003 | 
Usecase 명 | 진단기를 이용하여 차일드 락을 강제 구동한다. | 
Usecase 설명 | 진단기에 의한 차일드락 강제 구동 | 
Pre-condition | 진단 모드(강제 구동) | 
Post-condition | 후석 도어의 엑츄에이터가 Lock 상태가 된다. | 
Trigger | 진단기의 강제구동 매뉴 중 “차일드 락” 선택 | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 진단기를 연결한다. | 1A. 진단 모드 진입
 | 2. 강제 구동 모드를 선택한다. | 2A. 강제 구동 모드 진입
 | 3. 강제 구동”차일드 락” 선택 | 3A. 후석 도어의 엑츄에이터 Lock 작동
 | 4. 강제 구동”차일드 언락” 선택 | 4A. 후석 도어의 엑츄에이터 Unlock 작동
Alternative Scenario 1 | 1. 강제 구동에 의한 차일드 락 상태에서 버튼을 누른다. | 1. 후석 도어의 엑츄에이터 Unlock 작동
Exception Scenario | 1. 진단기 연결을 해제한다. | 1A. 진단 모드에서 탈출한다.

## Slide 9: 비기능 요구사항
주특성 | 부특성 | 내용
효율성 | 시간반응성 | 스위치를 감지하고 1초 이내에 액츄에이터 및 LED 를 동작시켜야 한다.
신뢰성 | 회복가능성 | 스위치를 감지 후 액츄에이터 또는 LED가 동작하지 않으면 Retry 를 최대 3회 실시한다.
유지보수성 | 모듈성 | 해당 제어 소프트웨어는 모듈로 구성되어 재사용될 수 있어야 한다.
 | 재사용성 | 
이식성 | 적용성 | 해당 제어 소프트웨어는 차종 구분없이 수평전개가 수월해야 한다.