## Slide 1: 1. Use case
운전자
차일드 도어락 활성화
후석 동승자
차일드 도어락 해제
차일드 도어락 해제 방지
도어 핸들 조작 무효화
기능 버튼
도어 핸들
차일드 도어락 강제 해제
교통사고
에어백
후방 접근 차량
후측빙 감지 센서

## Slide 2: Usecase_0003
Usecase ID | UC-0003
Usecase 명 | 차일드 도어락 강제 해제
Usecase 설명 | 차일드 도어락 활성화 된 상태에서 외부 조건 발생 (에어백 전개 사고) 시 강제 비활성화
Pre-condition | 차일드 도어락 ON
Post-condition | 차일드 도어락 해제
Trigger | 에어백 전개
Scenario | Actor
Main Success Scenario | 1. 사고발생으로 에어백이 작동하고 시스템은 사고발생 신호를 수신한다
 | 2. 시스템은 도어락 해제신호를 송신하고 핸들은 도어락 해제상태로 전환한다.
 | 3. 시스템은 핸들 도어락 해제 상태 신호를 수신하여 작동 인디케이터를 소등한다.
Alternative Scenario 1 | 1. 사고발생 신호 오류 (예.동일신호 3회 불만족 등) 발생 시 이전상태를 유지한다.
Alternative Scenario 2 | 2. 시스템~핸들 통신 오류 발생 시 이전상태를 유지한다.
Exception Scenario 1 | 1. 사고발생 신호 오류 (예.동일신호 3회 불만족 등) 발생 시 이전상태를 유지한다.
Exception Scenario 2 | 2. 시스템~핸들 통신 오류 발생 시 이전상태를 유지한다.

## Slide 3: Usecase_0003
Usecase ID | UC-0003 | 
Usecase 명 | 차일드 도어락 강제 해제 | 
Usecase 설명 |  | 
Pre-condition |  | 
Post-condition |  | 
Trigger |  | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 교통사고발생으로 에어백이 작동한다 | 1A. 시스템은 에어백전개 신호를 수신한다
 | 2. 시스템은 도어락을 해제신호 송신한다 | 2A. 도어락 해제상태로 전환한다 (모터구동 등)
Alternative Scenario 1 |  | 
Exception Scenario |  |