## Slide 1: 1. 이해관계자 도출 가이드라인
Type | Stakeholder | Description
연구소 외 조직 | 영업 | 옵션체택율, 판매물량 예측, 판매가 제안, 판매 소구 활용
 | 상품기획 | 경쟁사/관련기술 동향 파악 및 제안
 | 재경 | 투자비 제안
 | 품질 | 품질 확보 및 관리
 | 구매 | 개발가, 부품 업체 지정 및 관리
 | 홍보 | 기술 홍보
연구소 조직 | 제품 UX 개발팀 | 고객 사용성 제안/평가
 | 클러스터 표시 기능 설계/평가 팀 | 클러스터 표시 기능 설계/평가
 | 신호 라우팅 | 신호 라우팅
 | SEA 기능 설계/평가 팀 | SEA 기능 설계/평가
 | ESC 제어기 설계/평가팀 | 전복 기능 판단
 | 윈도우 잠금 설계/평가팀 | 윈도우 잠금 설계/평가
 | Outside Mirror 설계/평가팀 | Outside Mirror 설계/평가
 | Seatbelt Reminder 설계/평가팀 | Seatbelt Reminder 설계/평가
 | 도어 잠금 설계/평가팀 | 도어 잠금 설계/평가
 | 관련 법규/인증 팀 | 관련 법규/인증
 | PM | 프로젝트 매니지먼트
 | Pilot | 시작차 제작
사용자 | 운전자 | 전자식 차일드락 작동 On/Off 주체
 | 2열 동승자 | 전자식 차일드락 도어 래치 작동 주체 및 보호 대상
 | Target Vehicle (차량, 자전거, 오토바이 등) | 전자식 차일드락 작동 제어 목표 인자

## Slide 2
이해관계자 :
  사람 : 운전자, 후석 탑승객, 설계자
  부품: 후측방 레이더, 클러스터 , ICU, 사이드 미러 , 시트 벨트 리마인더, 도어락 버튼, 도어 래치
이해관계가 Needs
  대전제: 후석 승객이 내릴 때 안전해야함
요구사항
  기능 요구사항
    전자식 차일드락 버튼 Push 시 전자식 차일드락 기능 작동하고 Push 해제 시 전자식 차일드락 기능 작동 해제됨
    후측방 차량 접근과 후석 승객 감지 시 전자식 차일드락 해제시도 금지시켜야함
    후측방 차량 접근 시 경고음 + 도어 잠금 유지 해야함
    차량 충돌 감지 (ex. 에어백 전개 시), 엔진 Stall, 전원 ShutDown 일 때 도어 잠금 해제 되어야 함
    Key On 시 이전 상태 유지함
  비기능 요구사항
    사용자 기능 On/Off 명령 입력 후 500ms 이내 작동과 버튼 내 인디케이터 LED가 Push 시 On, Push 해제 시 Off 될 것
  반드시 만족 해야하는 요건
    NCAP 시나리오 는 반드시 만족해야 함 (목표) ex): 7m 이내에서 감지 될 것
  반드시 수행하지 말아야 하는 요건
    차량 충돌 감지 (ex. 에어백 전개 시), 엔진 Stall, 전원 ShutDown 일 때 도어 잠금 해제 되어야 함
  각 요구사항 우선 순위